Технологическая карта.

Терминология влажно-тепловой обработки

При выполнении влажно-тепловых работ применяют следующую терминологию:

| Термин | Содержание работы | Область применения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Приутюжить | Уменьшить толщину шва или края детали | Приутюжить карманы, бретели, край низа изделия. |
| Заутюжить | Уложить припуски шва на одну сторону и закрепить их в таком положении. | Заутюжить складки, припуски необработанного края. |
| Разутюжить | Разложить припуски шва на две стороны и закрепить их в таком положении. | Разутюжить стачной шов пояса, оборки. |
| Декатировать | Влажно- тепловая обработка материала для предотвращения последующей усадки. | Декатировать ткань перед раскроем. |
| Отутюжить | Удалить замины на изделии, выполнить окончательную влажно-тепловую обработку. | Отутюжить готовое изделие. |